| Комплект системы ограждения кровли |
| --- |
| Наименование | Длина L-мм | Высота стойки | Комплектация | Цена за комплект |
| Стойка для установки на скатную кровлю | L-3000 мм | Н-600 мм | Стойки 3-шт. Пруток 2-шт. Зажим прутка 2-шт. Глухари 8х50 9шт. Шайба D-8 9-шт. Резиновые прокладки 9-шт. | 1421 |
| Стойка для установки на скатную кровлю | L-3000 мм | Н-900 мм | Стойки 3-шт. Пруток 3-шт. Зажим прутка 3-шт. Глухари 8х50 9-шт. Шайба D-8 9-шт. Резиновые прокладки 9-шт. | 1842 |
| Стойка для установки на скатную кровлю | L-3000 мм | Н-1200 мм | Стойки 3-шт. Пруток 4-шт. Зажим прутка 4-шт. Глухари 8х50 9-шт. Шайба D-8 9-шт. Резиновые прокладки 9-шт. | 2275 |

| Стойка на скатную кровлю |
| --- |
| Вид | Наименование | Высота стойки | Количество прутков на стойку | Цена за 1-ну шт |
|  | Стойка на скатную кровлю орошенная по каталогу RAL Материал: труба профильная 40х25х1,5 ;полоса 25х4;чёрная сталь ХК | Н-600мм | 2 | 314 |
|  |  | Н-900мм | 3 | 383 |
|  |  | Н-1200мм | 4 | 456 |
| Комплектующие системы ограждения |
| Вид | Наименование | Цена за 1-ну шт |
|  | Прут парапетный D-10мм;L-3000 мм | 198 |
|  | Зажим прутка 10х34 (для стальных канатов) | 16 |

| Комплектация крепежа на 1-у стойку |
| --- |
| Наименование | Количество | Цена на 1-у стойку |
| Глухарь М-8;L-50 | 3 | 17 |
| Резиновая прокладка | 3 |  |
| Шайба D-8 | 3 |  |

Ограждение кровельное — вертикальный ограждающий элемент безопасности кровли, предназначенный для обеспечения безопасности людей при передвижении по кровле и предотвращения их падения при эксплуатации, ремонте и обслуживании кровли. Чаще всего кровельные ограждения устанавливаются по краю кровли по всему её периметру.

## Предназначение и описание

С технической точки зрения кровельные ограждения представляют собой невысокий «заборчик», состоящий из стоек, соединенных на нескольких уровнях горизонтальными перекладинами и имеющий специальные элементы для надежного закрепления на кровле. Высота кровельного ограждения должна соответствовать высоте ограждения кровли по СниП. Для более удобного передвижения по кровле кровельное ограждение может быть установлено на переходной мостик для кровли. Кровельные ограждения изготавливаются из различных металлов в зависимости от типа кровли и материала кровельного покрытия. При выборе кровельного ограждения и способа крепления для определенного кровельного покрытия, необходимо учитывать химическое взаимодействие металлов в процессе эксплуатации кровли. К примеру, для кровель из оцинкованного металла, используются системы ограждений из стали. При таком сочетании необходимо учитывать вопрос коррозионной стойкости и, как следствие, надежности и долговечности таких конструкций. По причине того, что кровля эксплуатируется в агрессивной среде, спустя несколько лет следует проводить полную ревизию кровельных ограждений, при необходимости осуществлять их замену во избежание их некачественной эксплуатации.